## Slide 1: Convertitore A/D
microcontrollori PIC
by prof. Romei Michele

## Slide 2: Convertitore A/D
I microcontrollori 16F876 e 16F877 includono entrambi un convertitore analogico-digitale. L’876 fornisce 5 ingressi mentre l’ 877 ha 8 ingressi, in entrambi i casi c'è solo un convertitore, quindi ogni ingresso va usato singolarmente.

## Slide 3: Convertitore A/D
Principali registri per gli ingressi analogici. |  |  |  |  |  |  |  | 
Nome | Bit 7 | Bit 6 | Bit 5 | Bit 4 | Bit 3 | Bit 2 | Bit 1 | Bit 0
ADRESH | Risultato A2D Registrati - byte alto |  |  |  |  |  |  | 
ADRESL | Risultato A2D Registrati - byte basso |  |  |  |  |  |  | 
ADCON0 | ADCS1 | ADCS0 | CHS2 | CHS1 | CHS0 | GO / DONE | - | ADON
ADCON1 | ADFM | - | - | - | PCFG3 | PCFG2 | PCFG1 | PCFG0
Ci sono quattro registri principali associati agli ingressi analogici, questi vengono elencati in questa tabella:

## Slide 4: Convertitore A/D
ADRESH e ADRESL sono i registri che restituiscono il risultato della conversione analogico/digitale, l'unica cosa un po 'difficile su di loro è che sono in banchi di memoria differenti.
ADRESH -> BANCO 0
ADRESL -> BANCO 1

## Slide 5: Convertitore A/D
ADCON0 è suddiviso in quattro parti distinte :
la prima parte consiste di due bit più significativi : ADCS1 e ADCS0. Questi impostano la frequenza di clock utilizzata per la conversione analogico digitale, questo è ricavato dal clock di sistema (o può usare un oscillatore RC interno).
ADCS1 | ADCS0 | A / D Conversion bit Clock Select. | Max. clock frequenza
0 | 0 | Fosc / 2 | 1.25MHz
0 | 1 | Fosc / 8 | 5MHz
1 | 0 | FOsc/32 | 20MHz
1 | 1 | FRC (Internal Osc A2D RC). | tipico 4 µs

## Slide 6: Convertitore A/D
La seconda parte consiste nei prossimi tre bit, CHS2,CHS1 e CHS0. Questi sono i bit di selezione dei canali, e impostano quale pin di ingresso viene instradato verso il convertitore analogico/digitale.
CHS2 | CHS1 | CHS0 | Canale | Pin
0 | 0 | 0 | Ch.0 | RA0/AN0
0 | 0 | 1 | Ch.1 | RA1/AN1
0 | 1 | 0 | Ch.2 | RA2/AN2
0 | 1 | 1 | Ch.3 | RA3/AN3
1 | 0 | 0 | Ch.4 | RA5/AN4
1 | 0 | 1 | Ch.5 | RE0/AN5
1 | 1 | 0 | Ch.6 | RE1/AN6
1 | 1 | 1 | Ch.7 | RE2/AN7

## Slide 7: Convertitore A/D
Il terzo punto è un singolo bit (bit 2), GO/DONE. Questo bit ha due funzioni, in primo luogo impostando il bit a “1” si avvia l'inizio della conversione analogico/digitale, in secondo luogo il bit viene azzerato dal sistema automaticamente quando la conversione è completa, quindi leggendo questo flag, possiamo sapere quando il risultato è definitivo.

## Slide 8: Convertitore A/D
Il quarto punto è un altro singolo bit (bit 0), ADON. Questo flag accende (flag=”1”) o spegne (flag=”0”) il convertitore, che può essere disattivato per diminuire la potenza consumata.

## Slide 9: Convertitore A/D
ADCON1 è diviso in due sezioni :
La prima sezione “ADFM” permette di decidere se la stringa di conversione binaria è a 8 o 10 bit. Con questo bit a “1” si giustifica la stringa a sinistra, quindi la conversione viene posta tutta nel registro ADRESH, perdendo i due bit meno significativi che rimangono nel registro ADRESL. Se questo bit vale “0” si giustifica la stringa a destra, sfruttando gli otto bit del registro ADRESL e per i due bit più significativi i bit 0 e 1 del registro ADRESH.

## Slide 10
PCFG3: PCFG0 | AN7 RE2 | AN6 RE1 | AN5 RE0 | AN4 RA5 | AN3 RA3 | AN2 RA2 | AN1 RA1 | AN0 RA0 | Vref + | Vref-
0000 | A | A | A | A | A | A | A | A | Vdd | Vss
0001 | A | A | A | A | Vref + | A | A | A | RA3 | Vss
0010 | D | D | D | A | A | A | A | A | Vdd | Vss
0011 | D | D | D | A | Vref + | A | A | A | RA3 | Vss
0100 | D | D | D | D | A | D | A | A | Vdd | Vss
0101 | D | D | D | D | Vref + | D | A | A | RA3 | Vss
0110 | D | D | D | D | D | D | D | D | Vdd | Vss
0111 | D | D | D | D | D | D | D | D | Vdd | Vss
1000 | A | A | A | A | Vref + | Vref- | A | A | RA3 | RA2
1001 | D | D | A | A | A | A | A | A | Vdd | Vss
1010 | D | D | A | A | Vref + | A | A | A | RA3 | Vss
1011 | D | D | A | A | Vref + | Vref- | A | A | RA3 | RA2
1100 | D | D | D | A | Vref + | Vref- | A | A | RA3 | RA2
1101 | D | D | D | D | Vref + | Vref- | A | A | RA3 | RA2
1110 | D | D | D | D | D | D | D | A | Vdd | Vss
1111 | D | D | D | D | Vref + | Vref- | D | A | RA3 | RA2
La seconda sezione riguarda i quattro flag PCFG3-0. Con questi bit si decide se i pin della PORTA sono analogici o digitali e i livelli di riferimento :
Convertitore A/D

## Slide 11: Convertitore A/D
In pratica se in ingresso c’è una tensione uguale a Vref- la conversione da 0 (binario “0000000000”), mentre se si ha una tensione uguale a Vref+ la conversione da 1023 (binario “1111111111”). Tutti gli altri valori daranno combinazioni proporzionate con gradini di :
V sensibilità = Vref+/1024